UAS – ATTESTATION DE CONCEPTION

DOSSIER TECHNIQUE REF. DT-      REV.

| Postulant |
| --- |
| Personne morale (société, association) : | Personne physique : Ne pas remplir en cas de personne morale |
| Raison sociale : |  | Nom : |  |
| Nom d’un représentant : |  | Prénom : |  | Prénom : |  |
| Adresse : |  |
| Code postal : |  | Ville : |  | Pays : |  |
| Téléphone : |  | E-mail : |  |

| Périmètre de la demande |
| --- |
| Rappel : les attestations de conception ne peuvent plus être délivrées pour les UAS de masse maximale supérieure à 25 kg ou de dimension caractéristique supérieure à 3m. |
| Classe : | Multirotors Hélicoptère Avion Dirigeable Autre : |
| Constructeur : |  | Modèle (type) : |  |
| Ce dossier concerne : | Une attestation de conception de type (valable pour tous les aéronefs du même modèle/type) |
|  | Une attestation de conception, valable uniquement pour l’aéronef de n° de série (*) : (*) N° de châssis (aéronef « sur étagère »), n° de la carte contrôleur (aéronef « en kit ») ou n° attribué par le postulant (ex : 01) |
| Scénario(s) : | S2 (vol de jour, hors zone peuplée, à moins de 1 km du télépilote) | S3 (vol de jour, en zone peuplée, en vue et à moins de 100 m du télépilote) |
|  |  | Non captif | Captif |
|  | Masse maximale : | kg | Masse maximale : | kg | Masse maximale : | kg |
| Ce dossier est de nature dérogatoire : | Non Oui, motif de la dérogation : |
| Manuel d’utilisation et d’entretien : | Manuel d’utilisation et d’entretien : Réf. MUE- Rév. ou Manuel d’utilisation : Réf. MU- Rév. Manuel d’entretien : Réf. ME- Rév. |

| Déclaration |
| --- |
| Je déclare que les informations contenues dans ce dossier sont exactes et que l’UAS est conforme aux exigences du chapitre II « Navigabilité » de l’annexe à l’Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à « la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 ». |
| Date : |  | Nom, prénom, signature (pour les personnes morales : qualité du signataire et cachet) |  |

| N° de MAJ | Date | Description des modifications |
| --- | --- | --- |
| Rév. 0 |  | Création |

Remplir toutes les rubriques du questionnaire (sauf celles identifiées explicitement comme n’étant pas applicables à un scénario particulier).

Les fonctions ou équipements requis par la règlementation sont mentionnées en rouge. Ex. « obligatoire » ou « obligatoire pour S2 ».

# DESCRIPTIF

## Vue d’ensemble

Aéronef (vecteur aérien) :

Insérer en Annexe 1 un plan et/ou des photos de l’aéronef et, pour les aéronefs captifs, du dispositif de retenue.

Station sol / télécommande :

| Désignation des différents modules (*) constituant la station sol |
| --- |
| N° du module | Requis pour les scénarios | Description (fonction, modèle etc.) |
| 1 | S2 S3 S3 captif |  |
| 2 | S2 S3 S3 captif |  |
| 3 | S2 S3 S3 captif |  |
| 4 | S2 S3 S3 captif |  |

(*) Exemples de modules : radiocommande, station sol PC avec logiciel XXX, tablette avec application YYY, télécommande parachute si indépendante etc.

Insérer en Annexe 2 un schéma et/ou des photos de chaque module de la station sol.

Schéma de principe :

Décrire les liaisons entre les principaux éléments de l’aéronef et les différents modules de la station sol :

Notes :	Il est possible de reproduire des schémas issus de la documentation du constructeur, en les complétant si nécessaire

En ce qui concerne les batteries, il est possible de ne faire apparaître que les batteries de secours

[EXEMPLE à adapter à la configuration réelle de l’UAS] :

## Types de vol

| Manuel : | A vue Hors vue, grâce à : Cartographie, logiciel (nom, version) : S2 uniquement Retour vidéo Autre : |
| --- | --- |
| Automatique : | Suivi de plan de vol Go Home / Go To Autres : |

Note : les automatismes de maintien d’altitude, d’attitude ou de position sont ici considérés comme relevant des vols en manuel

## Motorisation

| Hélices /rotors |
| --- |
| Nombre (hélices ou rotor principal) : |  | Nombre de rotors anti-couple (si applicable) : |  |
| Moteurs |
| Technologie : | Electrique Autre : | Nombre : |  |
| Moteur le plus puissant actuellement prévu : | Constructeur : | Modèle : | Puissance unitaire |
|  |  |  | W |

## Contrôleur de vol et capteurs associés

| Constructeur : |  | Modèle : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware (si désignation différente du contrôleur) : |  | N° version (*) : |  |

(*) En cas d’évolution du firmware, seules les évolutions modifiant les logiques ou le fonctionnement des dispositifs de sécurité nécessiteront une mise à jour du dossier technique et nouvelle autorisation.

| Capteur d’altitude |
| --- |
| L’aéronef dispose d’un capteur permettant de déterminer une altitude barométrique : | Oui (obligatoire) Non |
| Modalités de Référence 0 de l’altitude : |  |

| Capteurs de positionnement |
| --- |
| L’aéronef dispose de capteurs permettant de déterminer sa position : | Oui (obligatoire pour S2) Non |

Si oui :

| Types de capteurs utilisés pour le positionnement ou la navigation : | Capteur | Moyen d’assurer ou de contrôler l’intégrité de l’information : |
| --- | --- | --- |
|  | GPS | Le GPS est déclaré indisponible si moins de satellites sont disponibles Autre : |
|  | Magnétomètre | Etalonnage à réaliser à chaque déplacement important Autre : |
|  | Autre : |  |

## Enregistrement des paramètres de vol

| L’aéronef est équipé d’un dispositif d’enregistrement des paramètres essentiels du vol, permettant une analyse des 20 dernières minutes de vol : | Oui (obligatoire pour S2) Non |
| --- | --- |

Si oui :

| Informations enregistrées |
| --- |
| Type d’information | Liste des paramètres enregistrés |
| Localisation |  |
| Attitude |  |
| Qualité du signal de commande et de contrôle |  |
| Autre : |  |

## Charge utile

Charge utile : équipement de l’aéronef non nécessaire au vol mais utile à la réalisation de la mission (ex : capteur vidéo)

| La charge utile peut elle être modifiée par l’exploitant : | Oui Non |
| --- | --- |

Si oui :

| L’alimentation de la charge utile est indépendante de celle des autres systèmes de l’aéronef : | Oui (batterie dédiée) Non, puissance maximale autorisée : W |
| --- | --- |

## Dispositif de retenue (aéronefs captifs uniquement)	 Non applicable

| Diamètre du câble : |  | Matière du câble : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance en traction : | DaN | - Aérodyne : > 10 fois le poids à la masse maxi. - Aérostat : > 4 fois la résultante des poussées statique et dynamique (vent) maximale | oui (obligatoire) non |
| Fixation au sol : | directement au sol | au télépilote ou à un opérateur avec un harnais |
|  | sur un lest fixe | Masse du lest : | kg |
| Les attaches au niveau de l’aéronef ainsi qu’au niveau du sol (ou lest ou télépilote) ont été dimensionnées de manière adéquate : | Oui (obligatoire) Non |
| Modalités de blocage du câble pour empêcher le déroulement en cas d’échappée de l’aéronef : | Aucune : la zone de sécurité tient compte de la longueur totale du câble L’enrouleur est équipé d’un frein Blocage manuel Le blocage d’urgence est réalisé : Automatiquement Par le télépilote Par un opérateur |

## Station sol / télécommande

Note : les modules de la station sol sont ceux définis au § I.1.

| Information d’altitude (obligatoire) |
| --- |
| Altitude barométrique affichée sur le(s) module(s) : | 1 2 3 4 |
| Information de positionnement |
| Le télépilote dispose d’une information sur la position de l’aéronef : | Format | Sur le(s) module(s) |
|  | Cartographie (obligatoire pour S2) | 1 2 3 4 |
|  | Distance à : | 1 2 3 4 |
|  | Coordonnées | 1 2 3 4 |
|  | Autre : | 1 2 3 4 |
| Vol hors vue (S2 uniquement) : L’information est suffisante pour que le télépilote puisse à tout instant situer l’aéronef par rapport aux limites autorisées. | Oui (obligatoire pour S2) Non |
| Information de vitesse sol (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) |
| Vitesse par rapport au sol affichée sur le(s) module(s) : | 1 2 3 4 |

## Liaisons radio (commande/contrôle et charge utile)

| Liaison principale |
| --- |
| Entre l’aéronef et le module 1 2 3 4 de la station sol Liaison sol ( aéronef Puissance max : W Principales données transmises : Commandes de trajectoire, puissance Sélection du mode de vol Autres : Liaison aéronef ( sol Puissance max : W Principales données transmises : Alarmes, mode actif Autres : |
| Fonctionnement : | Analogique Numérique | Fréquence(s) : |  | Portée : |  |
| Autorisation : | Fréquence(s) libre(s) utilisée(s) dans les limites de puissance autorisées Une autorisation a été obtenue de l’affectataire de la fréquence : (joindre l’autorisation) |
| Liaison secondaire n°1 (si applicable) |
| Entre l’aéronef et le module 1 2 3 4 de la station sol Liaison sol ( aéronef Puissance max : W Principales données transmises : Liaison aéronef ( sol Puissance max : W Principales données transmises : |
| Fonctionnement : | Analogique Numérique | Fréquence(s) : |  | Portée : |  |
| Autorisation : | Fréquence(s) libre(s) utilisée(s) dans les limites de puissance autorisées Une autorisation a été obtenue de l’affectataire de la fréquence : (joindre l’autorisation) |
| Liaison secondaire n°2 (si applicable) |
| Entre l’aéronef et le module 1 2 3 4 de la station sol Liaison sol ( aéronef Puissance max : W Principales données transmises : Liaison aéronef ( sol Puissance max : W Principales données transmises : |
| Fonctionnement : | Analogique Numérique | Fréquence(s) : |  | Portée : |  |
| Autorisation : | Fréquence(s) libre(s) utilisée(s) dans les limites de puissance autorisées Une autorisation a été obtenue de l’affectataire de la fréquence : (joindre l’autorisation) |
| Liaison secondaire n°3 (si applicable) |
| Entre l’aéronef et le module 1 2 3 4 de la station sol Liaison sol ( aéronef Puissance max : W Principales données transmises : Liaison aéronef ( sol Puissance max : W Principales données transmises : |
| Fonctionnement : | Analogique Numérique | Fréquence(s) : |  | Portée : |  |
| Autorisation : | Fréquence(s) libre(s) utilisée(s) dans les limites de puissance autorisées Une autorisation a été obtenue de l’affectataire de la fréquence : (joindre l’autorisation) |

# FONCTIONS DE SECURITE

## Fonction de limitation d’altitude

| Un dispositif automatique empêche l’aéronef de dépasser une altitude maximale (plafond virtuel) : | Oui (obligatoire) L’aéronef redescend automatiquement sous le plafond Autre : Non |
| --- | --- |

Si oui :

| Activation de la fonction : | Tout le temps active Doit être activée dans un menu de configuration Commentaires : |
| --- | --- |
| Ce dispositif fonctionne même si l’aéronef est censé suivre, en mode de navigation automatique, un plan de vol dont un des points est au-dessus du plafond sélectionné | Non applicable (pas de mode de navigation automatique) Oui (obligatoire) Non Commentaires : |

## Fonction de limitation de la zone de vol (geocage)

| Un dispositif empêche l’aéronef de sortir d’une zone de vol définie, ou informe le télépilote : | Oui (obligatoire pour S2) Non |
| --- | --- |

Si oui :

| Type(s) de dispositif : | Barrière virtuelle L’aéronef revient automatiquement dans le volume de vol Autre : Alerte sonore par le module 1 2 3 4 Alerte visuelle sur le module 1 2 3 4 |
| --- | --- |
| Type de limites sélectionnables | Distance à un point fixe, défini comme suit : Polygone paramétrable Autre : |
| Activation du dispositif : | Tout le temps actif (pas besoin de le configurer) Doit être activé dans un menu de configuration Commentaires : |
| Disponibilité du dispositif (quand activé) : | Tout le temps disponible (sauf en cas de perte de la fonction de positionnement) Indisponible dans les cas/modes de vol suivants (ex : perte de liaison) : Commentaires : |
| Ce dispositif fonctionne même si l’aéronef est censé suivre, en mode de navigation automatique, un plan de vol dont un des points est situé au-delà des limites sélectionnées : | Non applicable (pas de mode de navigation automatique) Oui (obligatoire) Non Commentaires : |

## Système de limitation de l’énergie d’impact (cf. Appendice 1)

| L’aéronef est équipé d’un dispositif de protection des tiers au sol en cas d’impact : | Oui : (obligatoire pour aérodyne > 2 kg non captif en S3) Parachute(s) Autre : Non |
| --- | --- |

Si oui :

| Ce dispositif limite à 69 joules l’énergie d’impact suite à une chute libre depuis la hauteur maximale de l’opération : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 2 kg non captif en S3) Hauteur de vol minimale : m Si dispositif autre que parachute : hauteur de vol maximale : m Non |
| --- | --- |
| L’activation du dispositif déclenche sur l’aéronef une alarme sonore signalant la chute de l’aéronef : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) Non |
| Le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement du dispositif peut être vérifié au sol par le télépilote avant le vol : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) Non |
| Le dispositif peut à tout instant être déclenché manuellement par le télépilote (sauf en cas de perte de liaison) : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 2 kg non captif en S3) via module 1 2 3 4 Non |
| Le déclenchement manuel du dispositif provoque automatiquement l’arrêt de la propulsion de l’aéronef : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) Non |
| La commande manuelle du pilote fonctionne même en cas de panne du contrôleur (récepteurs séparés ou voies séparées d’un récepteur commun) : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 2 kg non captif en S3) Non |
| Si oui : | La liaison de commande du dispositif est indépendante de la liaison principale de commande et de contrôle de l’aéronef (émetteurs/récepteurs séparés sur l’aéronef et la station sol) : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) Non |
|  | Les alimentations électriques du dispositif et de sa télécommande sont indépendantes des alimentations principales de l’aéronef et de son système de commande et de contrôle : | Oui (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) Non |
| Cas du parachute Non applicable |
| Déclenchement : | Passif (par gravité) Actif : (obligatoire pour aérodyne > 4 kg non captif en S3) Ressort Pyrotechnie Gaz comprimé Autre : |
| Nombre de parachutes : |  |
| Surface frontale (totale) : | m2 |
| Vitesse de chute stabilisée après déploiement : | m/s |
| Le critère d’énergie d’impact (69 J) est satisfait après une perte de hauteur inférieure ou égale à 15 m | Oui (obligatoire pour aérodyne > 2 kg non captif en S3) Non |

## Coupure des moteurs en vol

| Le télépilote peut à tout instant commander manuellement la coupure des moteurs au cours du vol : | Oui (obligatoire), via module 1 2 3 4 Non |
| --- | --- |

Si oui :

| La commande de cette fonction peut être testée au sol par le télépilote avant le vol : | Oui (obligatoire) Non |
| --- | --- |
| Indépendance vis à vis du contrôleur de vol : La commande manuelle de coupure des moteurs par le pilote fonctionne même en cas de panne du contrôleur (récepteurs séparés ou voies séparées d’un récepteur commun) : | Oui (obligatoire pour S2 depuis le 1er janvier 2017) Non Note : cette indépendance doit apparaître clairement sur le schéma de principe du § I.1. A défaut, des justificatifs complémentaires seront demandés. |
| Aéronef équipé d’un dispositif de limitation d’énergie en cas d’impact |
| La coupure manuelle des moteurs entraine automatiquement le déclenchement du dispositif de limitation d’énergie : | Oui Non |
| Existe-t-il des modes de coupure automatique des moteurs en vol ? | Oui (décrire) : La coupure automatique des moteurs entraine automatiquement le déclenchement du dispositif de limitation d’énergie : Oui (obligatoire pour aérodyne > 2 kg non captif en S3) Non Non |

## Cas de la perte de liaison de commande et contrôle

| En cas de perte de la liaison de commande et contrôle, l’aéronef engage automatiquement une procédure « fail safe » : | Oui (obligatoire) Se pose automatiquement à la verticale Retourne automatiquement à un point défini à l’avance (fonction « Go Home / Go To ») et se pose après sec. Autre : Non |
| --- | --- |
| La procédure ci-dessus concerne la(les) liaison(s) (voir § 1.7) : | Principale Secondaire n°1 Secondaire n°2 |
| La procédure ci-dessus : | Démarre secondes après la perte de liaison Dans l’attente, l’aéronef : Continue sur sa trajectoire ou poursuit son plan de vol Maintient sa position Commentaires : |
| Fonction « Go Home / Go To » (si applicable) |
| La hauteur du vol retour automatique est programmable | Oui Non, la règle est la suivante : |
| Modalités de désignation du point de retour : |  |
| Dans le cas où les informations de positionnement ne sont pas disponibles et ne permettent pas le vol retour, l’aéronef : | Se pose automatiquement à la verticale, après sec. Autre : |

# ANNEXE 1 : VUES DE L’AERONEF

Insérer ici un plan et/ou des photos de l’aéronef (vecteur aérien) et, pour les aéronefs captifs, du dispositif de retenue.

Indiquer les dimensions principales.

Détailler la composition du le système de limitation d’énergie d’impact (parachute, déclencheur, récepteur/antenne, alarme, batterie…) si applicable.

# ANNEXE 2 : VUES DE LA STATION SOL

Insérer ici un schéma et/ou des photos de chaque module de la station sol.

# Appendice 1 : consignes pour la réalisation d’une vidéo de

# démonstration du bon fonctionnement d’un parachute

Pour une demande d’attestation de conception en scénario S-3 avec un parachute constituant le dispositif de limitation d’énergie d’impact, une démonstration du bon fonctionnement du dispositif est requise par la DSAC.

Cette démonstration peut faire l’objet d’une vidéo montrant une activation réussie du parachute, réalisée par le postulant avec son UAS selon les consignes suivantes :

- L’UAS est équipé de ses batteries, de son parachute et d'une masse inerte simulant la masse de la charge utile (la masse inerte peut inclure des éléments de protection pour amortir la chute),

- faire un plan d'une pesée de l’UAS ainsi équipé montrant la valeur de la masse maximale revendiquée dans le dossier technique (≤ 8 kg),

- faire des gros plans de l’UAS au sol équipé du parachute et du lest avant le décollage,

- faire des plans du test pré-vol de bon fonctionnement du dispositif,

- faire un plan fixe large montrant le télépilote au premier plan et l’UAS au second plan à la hauteur de déclenchement,

- l'intégralité de la chute doit être filmée sur le même plan sans zoom pour permettre une vérification de la hauteur de chute par rapport à taille relative de l’UAS,

- la bande sonore de la vidéo doit permettre d’entendre l’alarme sonore, si requise pour l’aéronef (> 4 kg),

- la hauteur de vol sera annoncée par le télépilote avant le déclenchement,

- le déclenchement du parachute doit être simultané ou postérieur à l'extinction (ou pleine réduction) des moteurs mais pas antérieur (l’UAS doit avoir commencé à chuter lors de la sortie du parachute).

Poster la vidéo sur un site de partage de gros fichiers pour téléchargement et archivage par la DSAC.

Merci de minimiser la taille du fichier et de ne pas dépasser 45 Mo.

Si l’UAS est équipé d’un enregistreur de paramètres, des extraits (hauteur, vitesse horizontale, vitesse verticale, position GPS et/ou distance au point de décollage, régimes moteurs…) de l’enregistrement du vol de test pourront être requis pour permettre la vérification de la conformité du test et de l’efficacité du parachute.

En cas de non-respect des consignes, notamment sur la séquence de déclenchement, une nouvelle vidéo conforme, ou une démonstration en présence de représentants de la DSAC, sera requise.

# Text boxes

Aéronef

Moteur

IOSD

Enregistreur de paramètres

Contrôleur moteur

Emetteur

vidéo

Data Link

Coupe-circuit

X 4

Batt.

Contrôleur + centrale inertielle

Système

d’éjection du parachute

GPS Magnétomètre

Parachute

E/R

principal

2.4 GHz

Alarme sonore

2.4 GHz

2.4 GHz

5,8 GHz

PC + logiciel cartographie

Radiocommande

S2

S3

USB

Module 3

Module 4

Module 2

Module 1

Commande parachute

Tablette + appli vidéo

Station sol